## Slide 1
液氧/甲烷推进剂体系下的
自生增压技术
调研报告 PPT 框架稿
汇报定位
• 面向课题组内部学术汇报，不展开基础背景动机
• 重点放在系统架构、耦合机理、关键难点、工程验证和研究路线
• 把自生增压视作发动机-贮箱-控制系统闭环，而非单独辅系统
• 10 分钟内讲完，单页高信息密度，公式和图示保留为后续精修入口
核心结论
液氧/甲烷自生增压不是简单的“推进剂气化回箱”，而是由发动机热源、增压支路、贮箱气液两相热质交换、飞行姿态/加速度、阀门控制律和安全边界组成的强耦合低温热流体系统。
这里需要一张背景图：液氧/甲烷火箭发动机或火箭贮箱-发动机整体照片
建议后续替换为报告中或公开来源的 Starship / New Glenn / 朱雀二号图片
1/9

## Slide 2
液氧/甲烷自生增压技术调研
技术定义与系统边界
内部学术汇报框架稿
定义
从推进剂系统自身抽取部分液体或气体，经发动机冷却通道、换热器、预燃室/燃气管路、独立蒸发器等热源加热气化，再以同种或高度相容气体回输贮箱气枕区，维持箱压。
液氧/甲烷典型形式：GOX -> LOX 箱；GCH4 -> LCH4 箱。
本报告系统边界
• 推进剂：LOX / LCH4
• 热源：再生冷却、换热器、预燃室/燃气支路
• 被控对象：箱压与发动机入口条件
• 约束：真实物性、两相流、安全相容性、飞行环境
不作为重点展开
• 液氧/甲烷推进剂组合的总体价值
• 氦气供应链或商业复用背景
• 非低温常规推进剂增压细节
• 单独发动机循环性能优化
贮箱液相
LOX / LCH4
取液/取气
泵前/泵后/支路
热源加热
冷却通道/换热器
调压控温
阀门/孔板/传感器
箱顶回输
扩散器/气枕
结构图：自生增压最小功能链路
这里可放报告图 2：自生增压结构示意图
或后续重画为正式工程原理图
讲述重点
1. 回输介质与贮箱推进剂同源
2. 增压气生成依赖热源与流量
3. 控制目标不是单一箱压，而是箱压、入口条件和安全裕度共同满足
2/9

## Slide 3
液氧/甲烷自生增压技术调研
典型系统架构：六个功能段
内部学术汇报框架稿
取液/取气
液箱/泵前/泵后/高压支路；需定义取流比例和回流拓扑
加热气化
再生冷却、换热器、预燃室/燃气、独立蒸发器；决定焓升与气体品质
调节
电磁阀、比例阀、孔板、止回阀；决定动态流量和压力波传播
回输
箱顶扩散器/喷注器；决定气液界面扰动、冷凝和热分层
测控
压力三取二、温度阵列、流量、阀位；形成控制器状态估计
保护
泄放阀、爆破片、隔离阀、吹除预冷接口；覆盖超压和反向污染
氧箱自生增压路径
• 低温液氧经换热器气化为 GOX，或从高压氧路/富氧预燃室相关支路取气
• 重点风险：富氧高温材料相容性、摩擦/颗粒点火、污染控制、热冲击
• 控制重点：避免两相流进入增压管路；避免 GOX 过热造成箱顶热力冲击
• 常见硬件：节流孔板、控制阀、止回阀、箱顶扩散器、安全泄放阀
甲烷箱自生增压路径
• 液甲烷作为燃料和冷却剂进入再生冷却通道，吸热后成为高温/超临界甲烷
• 少量支路经调节阀回输甲烷箱气枕；或独立换热器产生 GCH4
• 重点风险：主流量/混合比扰动、冷却裕度下降、真实气体与近临界物性误差
• KARI EUCASS 2023 给出甲烷经再生冷却、氧经换热器产 GOX 的试验架构
3/9

## Slide 4
液氧/甲烷自生增压技术调研
与发动机循环的耦合机制
内部学术汇报框架稿
增压支路阀门开度
Δu_v
支路质量流量
ṁ_press
主流量 / 混合比
ṁ_main, O/F
燃烧室压力 / 推力
p_c, F
推进剂消耗 / 液位
V_ullage(t)
气枕压力需求
p_tank, NPSH
反馈修正阀门指令
闭环反馈：增压支路既是贮箱压力执行机构，也是发动机循环扰动源
影响路径 1：流量与混合比
若回输贮箱的燃料/氧化剂支路流量不可忽略，进入燃烧室或预燃室的等效主流量改变，进而影响混合比、燃烧温度、比冲和燃烧稳定边界。
影响路径 2：泵入口与冷却
箱压必须保证泵入口净正吸入压头。若甲烷从冷却通道下游抽取，可能改变燃料冷却裕度和壁温；若从入口前抽取并另设换热器，则增加压降和设备质量。
影响路径 3：热源强度
深节流/着陆段热流下降，但低液位、大气枕、晃动强，入口压力需求仍存在；形成“需要增压”与“可用热源”之间的反向矛盾。
可保留公式：ṁ_f,eff = ṁ_f,total - ṁ_press,CH4；O/F = ṁ_ox / ṁ_f,eff；Qdot = ṁ_press · (h_out - h_in)
4/9

## Slide 5
液氧/甲烷自生增压技术调研
贮箱气枕热力学与两相问题
内部学术汇报框架稿
压力状态变量
气枕压力不是单独由增压气质量决定，而由气相质量、气相温度、气枕体积和真实气体压缩因子共同决定。
公式占位：
p V_u = m_g Z R T_g
气液相变
过热增压气喷入后可能增强液面蒸发；冷气或未完全气化的两相流进入时可能被冷凝，造成压力响应滞后。
公式占位：
ṁ_evap ≈ (q_gi + q_li) / h_fg
真实气体物性
低温氧/甲烷在饱和区、近临界区、高压气枕中不宜长期采用理想气体近似；建议使用 REFPROP / NIST / CoolProp。
贮箱气枕示意结构图
气枕区
Tg(z), mg, p
液相区
Tl, rho_l, V_l
增压气喷注
ṁ_in, h_in
界面
蒸发/冷凝
关键现象：热分层、界面相变、气体冷凝、晃动导致有效传热面积变化
地面试验外推问题
• 1g 竖直贮箱：气枕/液面位置稳定
• 飞行：轴向/横向加速度、姿态变化、低重力滑行、液位下降
• 缩比试验难以同时满足自由界面、相变、热惯性和真实气体相似
建模层级
1. 单气枕/单液相模型：早期参数扫描
2. 多节点气枕模型：描述热分层与局部冷凝
3. 多相 CFD：喷注、晃动、界面形态
4. 飞行遥测校准：闭环修正
这里需要一张图：低温贮箱气枕热分层/温度阵列示意
可从 NASA 低温贮箱论文或报告图重画
5/9

## Slide 6
液氧/甲烷自生增压技术调研
关键工况：启动、关机、节流、重复启动
内部学术汇报框架稿
工况
主要矛盾
可能后果
工程处理思路
启动
贮箱压力先于发动机热源建立
箱压下陷、泵汽蚀、点火失败
地面预增压；少量高压气瓶；电加热蒸发器；启动前储备气
关机
阀门关闭后流量下降，冷却通道/换热器余热继续气化
箱压滞后上冲；泄放；低加速度下冷凝速率变化
关机序列联动；余热排放/隔离；泄放阈值与遥测校核
深节流
热流和泵压升下降，但入口压力和箱压裕度仍需保证
增压不足、压力振荡、推力波动
限制阀门开度变化率；前馈+反馈控制；深节流专项试验
重复启动
管路残余冷凝液、气体、两相混合物重新分布
压力波、水击/气锤、瞬态流量偏差
预冷/吹除策略；两相状态判据；启动前健康检查
控制目标应扩展
不只维持 p_tank，而是同时约束：p_min / p_max、dp/dt、泵入口 NPSH、阀门频繁动作、泄放状态、发动机主循环扰动。
建议保留仿真工况
启动初段、稳态主工作段、50%-30% 深节流、关机余热段、二次启动前管路状态、异常泄放/阀卡滞。
可放入备份页的公式
孔板：ṁ = Cd A sqrt(2 rho Δp)
临界流：ṁ = Cd A p0 / sqrt(T0) · f(gamma, R)
阀门：tau_v dxv/dt + xv = u_v
6/9

## Slide 7
液氧/甲烷自生增压技术调研
稳定性与安全边界
内部学术汇报框架稿
压力振荡 / POGO 耦合
贮箱气枕为可压缩容腔，管路和液柱具有惯性，阀门和控制器具有延迟，相变可能提供非线性阻尼或负阻尼。
应做：状态空间线性化、特征值、Bode/Nyquist、增益/相位裕度、时域仿真、HIL。
支路流量↑
主流量↓
pc/F↓
消耗率↓
气枕增长率↓
增压需求↓
低频闭环反馈链路
风险域
触发条件
后果
设计/验证边界
氧侧安全
高温 GOX、颗粒撞击、摩擦、绝热压缩、污染
阀门/密封点火，材料燃烧，倒灌混合风险
氧兼容材料；严格清洗；低冲击阀门；冗余隔离；NASA/ASTM 氧系统标准
甲烷侧物性
近临界/超临界；高温壁面；长停留时间
焓升预测偏差，换热系数非线性，沉积/堵塞风险
REFPROP/CoolProp；单通道换热试验；出口品质和可用压力测量
控制稳定性
阀门延迟、热源滞后、气枕大、液位低
箱压振荡、主流量波动、推力耦合
限制阀速；避开固有频率；HIL；蒙特卡洛参数扰动
状态空间占位：x_dot = f(x, u, theta, t)，线性化后 Δx_dot = AΔx + BΔu；A 的特征值用于判断小扰动稳定性。
7/9

## Slide 8
液氧/甲烷自生增压技术调研
国内外应用与工程验证
内部学术汇报框架稿
主体/型号
发动机
推进剂
公开状态
对本课题的参考价值
SpaceX Starship
Raptor
LOX/CH4
公开材料提及自生增压；具体管路和控制策略未公开
大型甲烷火箭全箭闭合设计代表；适合关注复用、深节流和飞行遥测闭环
Blue Origin New Glenn
BE-4
LOX/CH4
官方热试新闻称一级演示自生增压系统
富氧补燃循环下氧/甲烷侧气源选择、安全边界值得对比
NASA RS-25/航天飞机
RS-25
LOX/LH2
发动机提供气体参与外贮箱压力管理
可借鉴发动机-贮箱接口验证方法，但氢/甲烷物性不可简单类比
蓝箭朱雀二号
TQ-12A
LOX/CH4
公开称甲烷自生增压经动力系统试车/飞行验证
国内最直接案例；三压力传感器三取二、常通路+调节路+备份路控制值得重点复盘
星际荣耀双曲线二号
JD-1
LOX/CH4
焦点一号联试报道；专利提出甲烷自生+氧侧冷氦混合方案
混合增压思路说明氧侧安全和启动/异常工况可能需要补偿路径
应用现状判断
公开资料显示液氧/甲烷自生增压已进入工程应用和飞行验证阶段，但细节多不公开；能直接复用的是验证思路和风险边界，而不是完整管路参数。
国内重点案例
朱雀二号甲烷自生增压公开资料提供了控制传感器、阀路冗余、试车/飞行验证描述，是本报告中最适合作为工程对标的资料。
这里需要 2-3 张案例图片：
1. Raptor/Starship 管路推测图
2. 朱雀二号自生增压系统原理图
3. New Glenn / BE-4 官方热试图
8/9

## Slide 9
液氧/甲烷自生增压技术调研
建模、试验与后续研究路线
内部学术汇报框架稿
物性与部件模型
REFPROP/CoolProp
阀门/孔板/管路压降
系统一维动力学
贮箱-支路-发动机
状态空间/时域积分
贮箱多节点/CFD
热分层/喷注/晃动
蒸发冷凝
控制律与安全逻辑
前馈+反馈
阀速限制/泄放
模型链路
冷流试验
压降/阀流量/采集
低温贮箱排放
压力/温度分层/增压剂消耗
再生冷却换热
出口状态/压降/壁温
发动机热试车
箱压-阀位-发动机参数
试验链路
课题组可推进的近期任务
1. 建立 LOX/LCH4 自生增压系统级 lumped-parameter 模型
2. 接入真实气体物性表，替换理想气体近似
3. 梳理甲烷再生冷却出口状态到箱压响应的敏感性
4. 设计启动/深节流/关机余热三类瞬态算例
需要校准的数据
• 贮箱压力、气枕温度阵列、液位/排放流量
• 增压支路 P/T/ṁ、阀位、开关时序
• 再生冷却入口/出口 P/T、壁温、压降
• 燃烧室压力、泵入口压力、泄放状态
总括结论
工程上必须在系统级一维动力学模型、真实气体物性、部件级换热压降、贮箱多相模型、热试车与飞行遥测校准之间建立闭环。
9/9